## Slide 1
連関図法（絡み合う要因から真因を探す）
要因どうしを矢印で結び、出る矢印の多い要因を真因として選ぶ
問題
（中心に置く）
要因1
要因2
要因3
要因4
要因5
要因6
要因7
要因8
矢印は「原因 → 結果」の向きで引く／出ている矢印が多い要因が真因の候補
Notes: 【連関図法の使い方】
・矢印は必ず「原因 → 結果」の向き。向きを間違えると症状に対策してしまう
・出ている矢印が多い＝多くを引き起こしている＝真因の候補
・入ってくる矢印が多い＝結果側。ここを叩いても再発する
・要因を絞る。全部つなぐと矢印だらけで読めない。主要なものに限定する
・特性要因図が「網羅」なら、連関図は「関係」。目的が違うので併用する
【編集方法】不要な矢印は削除する。要因ボックスは複製して配置し直す