## Slide 1
マトリックスデータ解析法（多変量を少数の軸に要約する）
多くの評価項目を2軸に圧縮し、位置づけの違いを見る
第2主成分（軸2）
第1主成分（軸1）
対象A
対象B
対象C
対象D
自社
第2象限
第1象限
第3象限
第4象限
Notes: 【マトリックスデータ解析法の使い方】
・新QC7つ道具で唯一、数値データを使う道具。主成分分析にあたる
・多数の評価項目を、情報量の多い2軸に圧縮して散布図にする
・軸には必ず意味を読み取って名前を付ける。「第1主成分」のままでは説明できない
・軸の意味は寄与率と因子負荷量から読む。感覚で名付けない
・寄与率の合計が低い（目安7割未満）なら2軸で語れない。軸を増やすか手法を変える
・計算は Excel の分析ツールか統計ソフトで行う。この図は結果を貼る枠
【編集方法】点はコピーして増やす。軸名は必ず実データから読み取って書き換える