## Slide 1
特性要因図（要因を網羅的に出す）
要因を4Mで分解し、検証する順に並べ替える
特性
（不良・ばらつき）
人（Man）
中骨を記入
中骨を記入
機械（Machine）
中骨を記入
中骨を記入
材料（Material）
中骨を記入
中骨を記入
方法（Method）
中骨を記入
中骨を記入
Notes: 【特性要因図の使い方】
・特性（結果）は1つに絞る。複数の不良をまとめて1枚に描かない
・大骨は4M（人・機械・材料・方法）が基本。必要に応じて測定・環境を足して5M+1Eにする
・中骨・小骨は「なぜそうなるか」で1〜2段掘る。1段で止めると対策が抽象的になる
・末端が精神論（注意する・気をつける）になったら掘り足りない
・出し切ったら、検証できる順に番号を振る。全部を検証しようとしない
・現場の人を必ず入れて描く。1人で描くと現場感のない要因しか出ない
【編集方法】中骨の線をコピーして増やす。テキストボックスは線の上に置く